## Slide 1: Современные технологии программирования
Лекция 2

## Slide 2: Группы

## Slide 3
groups | посмотреть список групп к которым принадлежит текущий пользователь
groups имя | посмотреть список групп к которым принадлежит пользователь
имя_группы:x:идентификатор:список_пользователей_группы

## Slide 4
id | также позволяет посмотреть группы

## Slide 5
cat /etc/group | файл в котором указаны все существующие группы

## Slide 6
groupadd | создать новую группу

## Slide 7
groupadd имя группы | создать новую группу

## Slide 8
usermod -a -G имя_группы имя_пользователя
Добавить пользователя в группу

## Slide 9
usermod -a -G имя_группы имя_пользователя
Добавить пользователя в группу

## Slide 10
usermod -R группа пользователь
Удалить пользователя из группы

## Slide 11
delgroup имя_группы | Удалить группу

## Slide 12
useradd опции имя | Создать пользователя
useradd –D | Список параметров по умолчанию

## Slide 13
passwd имя | Меняет пароль пользователю

## Slide 14
deluser имя | Удалить пользователя

## Slide 15: Права доступа
Чтение - разрешает получать содержимое файла, но на запись нет. Для каталога позволяет получить список файлов и каталогов, расположенных в нем;
Запись - разрешает записывать новые данные в файл или изменять существующие, а также позволяет создавать и изменять файлы и каталоги;
Выполнение - вы не можете выполнить программу, если у нее нет флага выполнения. Этот атрибут устанавливается для всех программ и скриптов, именно с помощью него система может понять, что этот файл нужно запускать как программу.

## Slide 16: Категории пользователей
Владелец - набор прав для владельца файла, пользователя, который его создал или сейчас установлен его владельцем. Обычно владелец имеет все права, чтение, запись и выполнение.
Группа - любая группа пользователей, существующая в системе и привязанная к файлу. Но это может быть только одна группа и обычно это группа владельца, хотя для файла можно назначить и другую группу.
Остальные - все пользователи, кроме владельца и пользователей, входящих в группу файла.

## Slide 17
chmod опции категориядействиефлаг файл
категории:
u - владелец файла;
g - группа файла;
o - другие пользователи.
действие:
+ - добавить
- - убрать
флаг:
r - чтение
w - запись
x - выполнение

## Slide 18
apt опции команда параметры_команды